## Slide 1: Фильтрация в частотной области
Никитин Андрей Александрович

## Slide 2: План лекции
Мотивация: Зачем нужна частотная область?
Теория: 2D Дискретное Преобразование Фурье (ДПФ), спектр и фаза.
Свойства ДПФ: Симметрия, важность фазы.
Общая схема частотной фильтрации.
Фильтры низких частот (ФНЧ): Идеальный, Баттерворта, Гаусса.
Практикум: Решение задач.
Вывод

## Slide 3: Пространственная vs. Частотная область
Пространственная область: Операции над пикселями (яркость, контраст, конволюция). Легко визуализировать.
Частотная область: Изображение представлено как сумма синусоид разной частоты, амплитуды и направления.
  Низкие частоты: Плавные изменения яркости (фон, крупные объекты).
  Высокие частоты: Резкие перепады яркости (контуры, текстура, шум).
Зачем? Многие задачи проще и эффективнее решаются в частотной области: фильтрация, анализ текстур, сжатие, сопоставление шаблонов.

## Slide 4: Двумерное дискретное преобразование Фурье
Двумерное дискретное преобразование Фурье (ДПФ),
где f(x, y) — цифровое изображение размерами M.N.:
Обратное дискретное преобразование Фурье (обратное ДПФ)

## Slide 5: Свойства двумерного дискретного преобразования Фурье
Сдвиг | 
Поворот (переход к полярным координатам) | 
Периодичность | 
Сдвиг данных так, чтобы F(0, 0) оказалась в точке (M/2, N/2). | 

## Slide 6: Свойства симметрии
Важный результат из функционального анализа состоит в том, что любая действительная или комплексная функция w(x, y) может быть выражена суммой четных и нечетных частей:
Чётная:
Нечётная:
Главное свойство:

## Slide 7
Пространственная область | Частотная область
1) f(x, y) действительная | F *(u, v) = F(–u, –v)
2) f(x, y) мнимая | F *(–u, –v) = –F(u, v)
3) f(x, y) действительная | R(u, v) четная, I(u, v) нечетная
4) f(x, y) мнимая | R(u, v) нечетная, I(u, v) четная
5) f(–x, –y) действительная | F *(u, v) комплексная
6) f(–x, –y) комплексная | F(–u, –v) комплексная
7) f *(x, y) комплексная | F *(–u, –v) комплексная
8) f(x, y) действительная и четная | F(u, v) действительная и четная
9) f(x, y) действительная и нечетная | F(u, v) мнимая и нечетная
10) f(x, y) мнимая и четная | F(u, v) мнимая и четная
11) f(x, y) мнимая и нечетная | F(u, v) действительная и нечетная
12) f(x, y) комплексная и четная | F(u, v) комплексная и четная
13) f(x, y) комплексная и нечетная | F(u, v) комплексная и нечетная
Некоторые свойства симметрии прямого и обратного ДПФ. R(u, v) и I(u, v) являются действительной и мнимой частями F(u, v) соответственно.

## Slide 8: Одномерная иллюстрация свойств
Номер свойства | f(x) | F(u)
3 | {1 2 3 4} | {(10) (–2 + 2i) (–2) (–2 – 2i)}
4 | i{1 2 3 4} | {(2,5i) (0,5 – 0,5i) (–0,5i) (–0,5 – 0,5i)}
8 | {2 1 1 1} | {(5) (1) (1) (1)}
9 | {0 –1 0 1} | {(0) (2i) (0) (–2i)}
10 | i{2 1 1 1} | {(5i) (i) (i) (i)}
11 | i{0 –1 0 1} | {(0) (–2) (0) (2)}
12 | {(4 + 4i) (3 + 2i) (0 + 2i) (3 + 2i)} | {(10 + 10i) (4 + 2i) (–2 + 2i) (4 + 2i)}
13 | {(0 + 0i) (1 + 1i) (0 + 0i) (–1 – i)} | {(0 + 0i) (2 – 2i) (0 + 0i) (–2 + 1i)}

## Slide 9: Фурье-спектр и фаза
Двумерное ДПФ:
Фурье-спектр (или частотный спектр):
Фазовый угол или просто фаза:

## Slide 10: Фурье-спектр и фаза
Исходные изображения:
Фурье-спектр изображений:
Массивы фаз изображений:

## Slide 11: Важность фазы для восстановления изображения
(а) Портрет женщины.
(б) Фаза.
(в) Портрет, восстановленный при использовании только фазы.
(г) Портрет, восстановленный при использовании только Фурье-спектра.
а | б
в | г

## Slide 12: Последовательность шагов частотной фильтрации
Исходное изображение f(x, y).
Предобработка: Умножение на (-1)^{x+y} для сдвига спектра в центр.
Прямое ДПФ -> Получение F(u, v).
Фильтрация: Умножение спектра F(u, v) на передаточную функцию фильтра
H(u, v) -> G(u, v) = F(u, v) * H(u, v).
Обратное ДПФ от G(u, v) -> g(x, y).
Постобработка: Извлечение действительной части и обратный сдвиг
(*(-1)^{x+y}).
Результат фильтрации g(x, y).

## Slide 13: Последовательность шагов частотной фильтрации
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 14: Идеальные фильтры низких частот
Идеальный фильтр низких частот (идеальный ФНЧ):
где D0 — заданная положительная константа, а D(u,v) — расстояние от точки (u,v) частотной области до начала координат (центра частотного прямоугольника)
(а) Трехмерный график передаточной
функции идеального низкочастотного фильтра.
(б) Представление фильтра в виде изображения.
(в) Радиальный профиль фильтра

## Slide 15: Пример идеального ФНЧ
(а) Тестовое изображение размерами 688x688 пикселей и (б) его Фурье-спектр.
а | б
Результаты фильтрации идеальными ФНЧ с частотой среза 10, 30, 60, 160 и 460

## Slide 16: Фильтры низких частот Баттерворта
(а) Трехмерный график передаточной функции низкочастотного фильтра Баттерворта.
(б) Полутоновое изображение фильтра.
(в) Радиальные профили фильтров с порядками от 1 до 4
Передаточная функция низкочастотного фильтра Баттерворта (ФНЧ Баттерворта) порядка n с частотой среза на расстоянии D0 от начала координат задается формулой:

## Slide 17: Пример ФНЧ Баттерворта
(а) Исходное изображение.
(б)—(е) Результаты фильтрации
с использованием ФНЧ Баттерворта
порядка 2 с частотами среза 10, 30, 60, 160 и 460
а | б | в
г | д | е

## Slide 18: Гауссовы фильтры низких частот
(а) Трехмерный график передаточной функции ФНЧ Гаусса.
(б) Полутоновое изображение фильтра.
(в) Радиальные профили фильтров
для различных значений D0
Передаточная функция низкочастотного фильтра Гаусса с частотой среза на расстоянии D0 от начала координат задается формулой:

## Slide 19: Пример ФНЧ Гаусса
(а) Исходное изображение.
(б)—(е) Результаты фильтрации
с использованием ФНЧ Гаус-
Са с частотами среза 10, 30, 60, 160 и 460
а | б | в
г | д | е

## Slide 20: Сравнительная таблица ФНЧ
Параметр | Идеальный | Баттерворта | Гаусса
Резкость среза | Абсолютная | Зависит от порядка n | Плавная
Эффект колец | Сильный | Слабый (зависит от n) | Отсутствует
Вычислительная сложность | Низкая | Средняя | Низкая (быстрая свертка)
Основное применение | Теоретическое | Общего назначения | Антиалиасинг, подавление шума

## Slide 21: Дополнительные примеры низкочастотной фильтрации
(а) Образец текста низкого разрешения
(б) Результат фильтрации с применением ФНЧ Гаусса
(произошло соединение разорванных сегментов)

## Slide 22: Дополнительные примеры низкочастотной фильтрации
(а) Изображение с заметными горизонтальными линиями сканирования.
(б) Результат, полученный при помощи ФНЧ Гаусса с D0 = 50.
(в) Результат, полученный при помощи ФНЧ Гаусса с D0 = 20.

## Slide 23: Повышения резкости изображений частотными фильтрами
Передаточная функция высокочастотного фильтра может быть получена из заданного низкочастотного фильтра при помощи соотношения:
Верхний ряд (а, б, в): трехмерный график, полутоновое изображение и профиль типичного идеального высокочастотного фильтра.
Средний (г, д, е) и нижний ряды (ж, з, и) :
та же последовательность для типичных высокочастотных фильтров Баттерворта и Гаусса

## Slide 24: Пример ФВЧ
а | б | в
г | д | е
ж | з | и
Результаты высокочастотной фильтрации изображения(а, б, в)
использовался идеальный ФВЧ с D0 = 30, 60 и 160
Результаты высокочастотной фильтрации изображения(а, б, в)
использовался ФВЧ Баттерворта порядка 2 D0 = 30, 60 и 160
Результаты высокочастотной фильтрации изображения(а, б, в)
использовался ФВЧ Гаусса D0 = 30, 60 и 160

## Slide 25: Дополнительные примеры высокочастотной фильтрации
(а) Изображение отпечатка большого пальца.
(б) Результат высокочастотной фильтрации (а).
(в) Результат порогового разделения (б).

## Slide 26: Лапласиан в частотной области
Лапласиан может быть реализован в частотной области при помощи фильтра:
(а) Исходное размытое изображение.
(б) Улучшение изображения использованием лапласиана в частотной области.

## Slide 27: Практикум. Задача 1. Расчет коэффициента передачи
Рассчитайте значение передаточной функции H(u,v) для заданной точки частотной области для различных фильтров.
Координаты точки: u=50, v=50.
Центр частотной плоскости находится в точке (M/2,N/2)=(64,64).
Частота среза D0​=15.
Для Идеального ФНЧ:
  Рассчитайте расстояние D(u,v) от точки до центра.
  Определите, пропустит ли фильтр эту частоту (H=1) или подавит ее (H=0).
Для ФНЧ Баттерворта 2-го порядка (n=2):
  По формуле ​ рассчитайте точное значение коэффициента передачи.
Для Гауссова ФНЧ:
  По формуле ​ рассчитайте точное значение коэффициента передачи.
Notes: Решение:
Расчет расстояния D(10,10): D(u,v)=sqrt((u−M/2)^2+(v−N/2)^2)

## Slide 28: Практикум. Задача 2
На каком расстоянии D(u,v) от центра передаточная функция ФНЧ Баттерворта 2-го порядка ослабляет амплитуду частотной компоненты ровно в два раза (то есть H(u,v)=0.2)? Сравните это значение с частотой среза D0​.

## Slide 29: Практикум. Задача 3
Необходимо сконструировать Гауссов ФНЧ так, чтобы на расстоянии D=40 от центра коэффициент передачи падал до значения 0.1 (H=0.1). Какую частоту среза D0​ необходимо для этого задать?
Оцените параметр σ (среднеквадратичное отклонение) для соответствующего этому частотному фильтру Гауссова ядра размытия в пространственной области. Связь между D0​ (радиусом среза в частотной области) и σ (в пространственной области) задается формулой: для согласованной пары преобразований Фурье.
Данные: Размер изображения: M = 375 пикселей (высота), N = 500 пикселей (ширина).
Notes: Расчет частоты среза D0D0​ в частотной области
Формула Гауссова ФНЧ: H(u,v)=e(-D^2/2​D0^2​)
Уравнение: 0.1=e(-40^2/2​D0^2​)
Решение относительно D0D0​: D0​≈18.64
Вывод Части 1: Требуемая частотная характеристика фильтра не зависит от размера изображения. Для подавления любой частотной компоненты, находящейся на расстоянии D=40 от центра, до уровня 0.1, всегда требуется частотный фильтр с параметром D0​≈18.64.
Расчет параметра σ для пространственного ядра (для размера 375x500)
Связь между частотной (D0D0​) и пространственной (σ) областями задается формулой: σ=min(M,N)/2πD0 (Это следует из того, что максимальная частота в дискретном сигнале равна половине его размера (Теорема Котельникова), и нормировки в ДПФ).
Рассчитаем σ в относительных единицах (нормировка к размеру): sigma_relative = 1 / (2 * pi * D_0) ≈ 1 / (2 * 3.1416 * 18.64) ≈ 1 / 117.1 ≈ 0.00854
Чтобы получить σ в пикселях, необходимо умножить относительное значение на наименьшую сторону изображения (в данном случае M = 375), чтобы ядро адекватно покрывало изображение: sigma_pixels = sigma_relative * min(M, N) = 0.00854 * 375 ≈ 3.20 пикселя.
Вывод Части 2: Для реализации эквивалентного размытия в пространственной области на изображении размером 375x500 пикселей с помощью функции imgaussfilt, необходимо использовать параметр sigma = 3.20.

## Slide 30: Практикум. Задача 3

## Slide 31: Вывод
Частотная область предоставляет мощный инструмент для анализа и обработки изображений.
ДПФ переводит изображение в форму, где можно оперировать с его частотными компонентами.
Фаза критически важна для формирования структуры изображения.
Существуют три основных типа ФНЧ: Идеальный, Баттерворта, Гаусса, — каждый со своими преимуществами и недостатками.
Выбор фильтра и его параметров (D₀, n) зависит от конкретной задачи.

## Slide 32: Вопросы для самоконтроля
Объясните, что представляют собой низкие и высокие частоты на изображении.
Почему перед вычислением ДПФ изображение умножают на (-1)^{x+y}?
Какой фильтр вы выберете для максимально "мягкого" размытия и почему?
Что произойдет, если применить идеальный ФНЧ с очень маленькой частотой среза D₀?
Опишите шаги алгоритма частотной фильтрации.